## Slide 1
Gruppenführer
„Hinterm Fahrzeug angetreten!“
Lage erklären (Wasser-entnahmestelle., Lage Verteiler)
„Angriffstrupp; zur Brandbekämpfung; mit dem 1. C-Rohr; zum Linken Brandabschnitt; über den Platz; C-Leitung selbst verlegen; vor!“
Warten auf Verteiler.
„Melder übernimmt den Verteiler!“
Warten auf Wassertrupp und Schlauchtrupp am Verteiler.

## Slide 2
„Wassertrupp; zur Brandbekämpfung; mit dem 2. C-Rohr; zum rechten Brandabschnitt; über den Platz; vor!“
Warten auf Schlauchtrupp am Verteiler.
„Schlauchtrupp; zur Brandbekämpfung; mit dem 3. C-Rohr; zum mittleren Brandabschnitt; über den Platz; vor!“
Warten auf Feuer aus (Info von Ausbildern).
„1.-, 2.-, 3.- Rohr Wasser halt!“
Warten bis komplett (1, 2, 3, Verteiler, etc.) Wasser halt.
„Übung beendet, am Verteiler angetreten!“
V.3

## Slide 3
Angriffstrupp
Warten auf Befehl zum Antreten.
Warten auf Befehl des GF und wiederholen des Befehls: „Angriffstrupp; zur Brandbekämpfung; mit dem 1. C-Rohr; zum Linken Brandabschnitt; über den Platz; C-Leitung selbst verlegen; vor!“.
Verteiler setzen.
Aufbau 1. Rohr.
Befehl geben: „1. Rohr Wasser marsch!“
LÖSCHEN!!! & wartet auf Befehl: „1. 2. 3. Rohr Wasser halt!“.

## Slide 4
Strahlrohr schließen
Befehl geben: „1. Rohr Wasser halt!“
Wartet auf Befehl zum Antreten am Verteiler.
V.3

## Slide 5
Wassertrupp
Warten auf Befehl zum Antreten.
Wartet auf Befehl des GF für den Angriffstrupp.
Wasserversorgung vom Fahrzeug zum Verteiler herstellen. (Verteiler ankuppeln und Befehl geben: „Wasser marsch bis zum Verteiler!“).
Standrohr setzen.
Wasserversorgung zum Fahrzeug herstellen.
Wartet auf Befehl: „Wasser marsch bis zum Fahrzeug!“.
Am Verteiler beim GF bereit melden.

## Slide 6
Warten auf Befehl des GF und wiederholen: „Wassertrupp; zur Brandbekämpfung; mit dem 2. C-Rohr; zum rechten Brandabschnitt; über den Platz; vor!“.
Warten mit Strahlrohr auf Aufbau der Leitung durch Schlauchtrupp.
Befehl geben: „2. Rohr Wasser marsch!“.
LÖSCHEN!!! & Warten auf Befehl: „1. 2. 3. Rohr Wasser halt!“.
Strahlrohr schließen.
Befehl geben: „2. Rohr Wasser halt!“.
Warten auf Befehl zum Antreten am Verteiler.
V.3

## Slide 7
Schlauchtrupp
Warten auf Befehl zum Antreten.
Wartet auf Befehl des GF für den Angriffstrupp.
Material am Verteiler bereitstellen. (4x C-Schlauch & 2x Strahlrohr)
Am Verteiler beim GF bereit melden.
Wartet auf Befehl des GF für den Wassertrupp.
Aufbau C-Leitung für Wasser-trupp (ohne Strahlrohr).
Am Verteiler beim GF bereit melden.

## Slide 8
Warten auf Befehl des GF und wiederholen: „Schlauchtrupp; zur Brandbekämpfung; mit dem 3. C-Rohr; zum mittleren Brandabschnitt; über den Platz; vor!“
Aufbau 3. Rohr.
Befehl geben: „3. Rohr Wasser marsch!“.
LÖSCHEN!!! & Warten auf Befehl: „1. 2. 3. Rohr Wasser halt!“.
Strahlrohr schließen.
Befehl geben: „3. Rohr Wasser halt!“.
Warten auf Befehl zum Antreten am Verteiler.
V.3

## Slide 9
Maschinist
Warten auf Befehl zum Antreten.
Wartet auf Befehl des GF für den Angriffstrupp.
Wartet beim Fahrzeug.
B-Kupplungen vom Schlauch zum Verteiler entgegennehmen und an das Fahrzeug kuppeln.
Wartet auf Befehl: „Wasser marsch bis zum Verteiler!“. (Pumpenbedienung nur durch Ausbilder).
B-Kupplungen vom Schlauch zum Standrohr entgegennehmen und an das Fahrzeug kuppeln.
Befehl geben: Wasser marsch bis zum Fahrzeug!“

## Slide 10
Wartet auf Befehl: „Wasser halt bis zum Verteiler!“.
Gibt Befehl: „Wasser halt bis zum Fahrzeug!“.
Wartet auf Befehl zum Antreten am Verteiler.
V.3

## Slide 11
Melder
Warten auf Befehl zum Antreten
Wartet auf Befehl des GF für den Angriffstrupp.
Dem Gruppenführer hinterher laufen, bis Befehl: „Melder übernimmt den Verteiler!“ kommt.
Warten auf Befehl: „1. Rohr Wasser marsch!“, dann: - Befehl bestätigen.. - C-Schlauch kuppeln, falls noch nicht geschehen. - 1. Rohr aufdrehen.
Warten auf Befehl: „2. Rohr Wasser marsch!“, dann: - Befehl bestätigen. - C-Schlauch kuppeln. - 2. Rohr aufdrehen.

## Slide 12
Warten auf Befehl: „3. Rohr Wasser marsch!“, dann: - Befehl bestätigen. - C-Schlauch kuppeln. - 3. Rohr aufdrehen.
Warten auf Befehl: „1. Rohr Wasser halt!“ (vom Trupp), dann: - Befehl bestätigen. - 1. Rohr abdrehen.
Warten auf Befehl: „2. Rohr Wasser halt!“(vom Trupp), dann: - Befehl bestätigen. - 1. Rohr abdrehen.
Warten auf Befehl: „3. Rohr Wasser halt!“(vom Trupp), dann: - Befehl bestätigen. - 1. Rohr abdrehen.
Befehl geben: „Wasser halt bis zum Verteiler!“.
Wartet auf Befehl zum Antreten am Verteiler.
V.3